燃油加油机

加油员手册

目  录

1 概述	4

2 加油机电控部分结构	4

2.1加油机电控系统主要组成部件	4

2.2加油机电控系统结构原理框图	4

2.3各部件主要功能及基本结构	5

2.3.1主控板	5

2.3.2显示板	5

2.3.3键盘板	5

2.3.4电源盒	6

2.3.5系列分类	6

3 具体操作说明	7

3.1 上电操作及空闲控制界面	7

3.1.1 空闲待机界面	7

3.2 加油操作	7

3.2.1 任意加油（ 加油 键， 停机 键）	7

3.2.2 定金额加油（ 定量 键一次）	8

3.2.3 定量加油（ 定量 键二次）	8

3.2.4 点动取整（ · 键，凑整数）	9

3.2.5 打印当笔加油数据（ 打印  键）	10

3.3查询操作	10

3.3.1查各种累计（空闲待机界面 +  累计  键）	10

3.3.2查时间（ F2 键）	11

3.3.3 查询明细记录（ F2  +  0  +  · 键）	11

3.3.4查询提前关阀量（ F2  + 关阀量 键）	12

3.3.5查询软件版本号（ F2  +  1  键）	12

3.3.6查询当量系数（ F2  +  2 键）	12

3.3.7 背光开关设置（ F2  +  6  键）	13

3.4一级设置操作	13

3.4.0 进入一级设置操作界面（简称F1-1设置界面）（ F1  + 一级设置密码）	13

3.4.1设置单价(F1-1设置界面 + 单价键)	14

3.4.2设置提前关阀量(F1-1设置界面 + 关阀量键)	15

3.4.3 设置时间(F1-1设置界面 + 5 键)	16

3.4.4设置油品编码(F1-1设置界面 + 8  键)	16

3.4.5设置枪号(F1-1设置界面 +  9 键)	17

3.4.6清班累(F1-1设置界面 +  累计 键 +  确认 键)	18

3.4.7加油机锁机或解锁(F1-1设置界面 + 停机 键 + 开锁机密码)	19

3.4.8打印机及显示语言设置(F1-1设置界面 + 打印 键)	20

3.5二级设置操作	21

3.5.0 进入二级设置操作界面（简F1-2设置界面）（ F1  + 一级密码 +  0   + 二级密码）	21

3.5.1 设精度系数( F1-2设置界面 +  2  键)	22

3.5.2 设小流量精度系数( F1-2设置界面 + 3  键)	23

3.5.4 设开锁机密码(F1-2设置界面 + 9 键)	23

3.5.5 小数点位数设置(F1-2设置界面 +  ·  键)	24

3.5.6 系统重新初始化( F1-2 设置界面 + 清除 键)	26

4 错误码定义	27

5 接线方法	27

# 概述

中升加油机电脑控制系统是针对各式加油站用加油机而设计开发的，它融合了国内外各种加油机电脑系统的各项功能及优点，实现了加油小票现场打印、加油记录实时上传的应用，大大缩减了车辆加油的时间，提高了加油效率，同时实现了加油站信息化管理。

# 加油机电控部分结构

## 2.1加油机电控系统主要组成部件

主控板：采用先进的ARM处理器，具有很强的抗干扰性能，准确的运算精度，实现实时温压补偿运算、精确预置加油控制。

显示板：采用标准超宽温-40℃~80℃ LCD字符及数字显示；高亮度LED背光，显示清晰；

键盘板：采用和主板层叠插结式装配结构；按键采用轻触型结构，实现加油操作。

电源盒：市电处理、开关电源直流本安输出及泵和电磁阀的控制输出。

## 2.2加油机电控系统结构原理框图

## 2.3各部件主要功能及基本结构

### 2.3.1主控板

主控板是加油机电脑控制系统的核心部件。它主要由核心处理器、海量非易失性

存储器、实时时钟、温度压力采集以及与打印机及上位计算机通讯等电路组成。

该板核心处理器采用先进的ARM处理器，它在节电、稳定性、可靠性、抗干扰性以及灵活性等方面远远超出了目前常用的51系列单片机。存储器采用了大容量Flash存储器，单片存储容量是4M，可存储多笔脱机加油记录。

由于该板核心电路功耗极低，因此突然掉电后，板子上储存的少许电量足以维持加

气数据的计算及存储，同时可维持显示板显示当前加油数据一定的时间。这不但大大提

高了以往由电池保护加油数据的可靠性，而且还节省了后期由于更换电池所支出的费用。

### 2.3.2显示板

显示板是实时显示加油数据的部件。它采用两行6位超宽温液晶屏（-40℃~80℃）

分别显示加油金额和加油容积，一片4位超宽温液晶屏显示单价。整板采用高亮度LED背光板，大大保证了显示的清晰度。

### 2.3.3键盘板

键盘板主要是执行加油操作、设置、查询等几大功能。键盘部分由20个按键组成，各按键定义如下：

| 1 | 2 | 3 | 定量 关阀量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 5 | 6 | 总累 |
| 7 | 8 | 9 | 停机 |
| . | 0 | 清除 | 开始 单价 |
| F1 | F2 | F3 | 确认 打印. |

键盘各按键详解：

0  ~  9 ：为数字键。

定量/ 关阀量：空闲待机界面下按一次此键为定金额预置，再按一次此键为定体积预置；F1键的F1-1设置界面下按此键用于设置提前关大阀量；F2键的F2查询界面下按此键为查询提前关大阀量。

总累：空闲待机界面下此键用于查询金额总累、体积总累、金额班累、体积班累；F2键的F2键查询界面下按此键用于清班累计。

停机：加油过程中用于停止加油，F1键的F1-1设置界面下用于锁机或开机。

加油/单价：空闲待机等界面用于启动加油；F1键的F1-1设置界面用于设置单价。

确认/打印.：F1键的F1-1、F1-2等各种设置界面下此键用于确认输入，加油完毕此键用于打印当前笔加油数据；F2+ 0查询多笔明细状态时用于打印查询笔明细。

· ：加油过程此键用于凑整；F2+0查询明细状态此键用于查询下一笔明细。

清除：F1键的F1-1、F1-2等各种设置界面下设置各种参数时此键用于清除各种输入的数据， F1键F1-2设置界面下直接按此键用于清除系统参数，重新初始化参数。

F1：等同于设置键。空闲待机界面下此键用于进入设置各种参数；设置过程中按此键，用于直接返回到F1键F1-1或F1-2的设置界面。

F2：等同于查询键。空闲待机界面下此键用于查询除总累外的各种数据。查询过程中按此键用于直接返回F2键的F2查询界面。

F3：等同于返回健。F1或F2键相关功能时按此键用于直接返回空闲待机界面。

### 2.3.4电源盒

电源盒是由隔爆箱、开关电源板、电源保护控制板、电源滤波器等组件装配而成。它为加油机其它部件的工作提供了本安电源，为加油泵和加油阀提供了控制输出。

### 2.3.5系列分类

本系列加油机分为(按F2+ 1 键查询系列编号)ꎺ：

V2.1.XX系列：无图形液晶。

V2.2.XX系列：带图形液晶。

V2.3.XX系列：带图形液晶和锁。

如下图

图形液晶机型键盘              图形液晶含锁机型键盘

注：如选择含锁机型(含锁代替密码)，在加油时需将钥匙转向 FUEL 标志            处，设置参数时将钥匙转向 F1处。

# 具体操作说明

## 3.1 上电操作及空闲控制界面

加油机上电，显示屏显示如下：

1、显示全91：

温馨提示： 91: 表示本加油机为普通加油机,或者是后台可接室内控制器的加油机

92: 表示后台可接PC管理系统的加油机

图形液晶显示V2.xxx代表键盘CPU软件版本号为2.xxx.

2、依次显示全1到9，蜂鸣器发出一声长鸣，同时液晶屏显示最近一次的加油数据：

图3.1 空闲待机界面

注:如选择图形液晶则含右框图图形液晶英/中文显示界面.，

### 3.1.1 空闲待机界面

图3.1最近加油数据界面就是“空闲待机界面”，或者称待机界面。依次是LCD显示板界面、图形液晶英、中文界面，以下简称显示屏。

## 3.2 加油操作

温馨提示：如为带键盘锁的机型，键盘锁必须处加油位置(钥匙档指向 FUEL  )才允许 加油。当处于设置位置时，蜂鸣器长鸣提示不能加油，显示屏显示“E-L2”错误。

### 3.2.1 任意加油（ 加油 键， 停机 键）

- 按  加油  键（或直接提枪），开泵开阀，开始加油。

- 按  停机  键（或直接挂枪），关泵关阀，停止加油。

### 3.2.2 定金额加油（ 定量 键一次）

- 按 定量  键一次，主显示屏第一行显示”P”,选择定金额加油模式：

- 输入要预置的数字：

表示预置1000.00元。

- 提枪或按 加油 键，开始加油，到达预置量后，加油机自动停止加油。

温馨提示：步骤2）输入预置值后可直接抬枪加油，也可以按“确定”键进行预置值确 认（按  F3键将取消预置值并退出至空闲界面），然后进行其它操作（例如查询累计等），按确定 键后单价位置的单价将显示出来。如想取消预置值，只需要再按一次“定量”键，再按“F3”键即  可退出。

### 3.2.3 定量加油（ 定量 键二次）

- 按 定量  键两次，主显示屏第一行显示”L”,选择定量（体积）加油模式：

- 输入要预置的数字：

表示预置100.00升。

- 提枪或按 加油 键，开始加油，到预置量后, 加油机自动停止加油。

温馨提示：步骤2）输入预置值后可直接抬枪加油，也可以按“确定”键进行预置值确认（按F3键将取消预置值并退出至空闲界面），然后进行其它操作（例如查询累计等），按确定键后单价位置的单价将显示出来。如想取消预置值，只需要再按一次“定量”键，再按“F3”键即可退出。

### 3.2.4 点动取整（ · 键，凑整数）

- 加油过程中，按 · 键，当加油金额到整数后，自动关阀（暂时不关泵，需要按     停机 键才关泵），停止加油：

- 如果尚须继续加油，可再按 · 键，当加油金额到下个整数后，加油机再一次自动关阀（暂时不关泵，需要按 停机 键才关泵），停止加油：

注: 取整的范围

- 当金额的小数为0位时，取整范围为X. X 0 0。

- 当金额的小数为1位时，取整范围为X. 0 . 0。

- 当金额的小数为2位时，取整范围为X.. 00。

- 当金额的小数为3位时，取整范围为X.. X00。

### 3.2.5 打印当笔加油数据（ 打印  键）

如加油机安装有打印机，进行相应配置后，挂枪后按 打印 键，可打印当笔加油数据。

## 3.3查询操作

### 3.3.1查各种累计（空闲待机界面 +  累计  键）

- 查油量总累

空闲待机界面下，按 累计 键一次，显示屏显示：

表示：升累计为123212.34升。

按 累计 键继续查询下一个累计即金额累计，按 F3 键直接返回空闲待机界面。

- 金额总累

空闲待机界面下，按 累计 键二次，显示屏显示：

表示金额累计为835379.67元。

按 累计 键继续查询下一个累计即油量班累，按 F3  键直接返回空闲待机界面。

- 油量班累

空闲待机界面下，按 累计 键三次，显示屏显示：

表示班升累计是123212.34升。

按 累计 键继续查询下一个累计即金额班累，按 F3  键直接返回空闲待机界面。

- 金额班累

空闲待机界面下，按 累计 键四次，显示屏显示：

表示班金额累计是835379.67元。

按 累计 或 F3  键返回空闲待机界面。

### 3.3.2查时间（ F2 键）

空闲待机界面下，按  F2  键，显示屏显示：

此界面也为作为F2查询界面（以下简称F2查询界面），在此界面状态下，可按各种功能键和数字键查询相应参数。

### 3.3.3 查询明细记录（ F2  +  0  +  · 键）

空闲待机界面下,按 F2  键,再按数字键  0  ，主显示屏显示：

单价位置显示明细的索引号0

1）再按数字键 0 -9,可查询最近的10笔加油数据；

2）按·键，可以查询下一笔明细，直到第399笔（相应的索引号显示在单价位置）,按F1 键则查询上一笔加油明细；

3）如安装有打印机，以上界面按 打印  键，可打印当前查询笔明细。

4）按 F3  键直接返回空闲待机界面。

### 3.3.4查询提前关阀量（ F2  + 关阀量 键）

空闲待机界面下,按 F2  键,再按关阀量 键，显示屏显示：

表示提前关大阀量为0.34升。

按 F2  键返回上一级的F2键查询界面，按 F3  键直接返回空闲待机界面。

### 3.3.5查询软件版本号（ F2  +  1  键）

空闲待机界面下,按 F2  键,再按 1  键，显示屏显示：

表示当前的版本号是2.200。

按 F2  键返回上一级的F2键查询界面，按 F3  键直接返回空闲待机界面。

### 3.3.6查询当量系数（ F2  +  2 键）

空闲待机界面下,按 F2  键,再按 2  键，显示屏显示：

表示当前脉冲系数为1.000，每一个脉冲相当于0.01升。

按 F2  键返回上一级的F2键查询界面，按 F3  键直接返回空闲待机界面。

### 3.3.7 背光开关设置（ F2  +  6  键）

空闲待机界面下，按 F2  键，再按 6  键，背光关闭，再按 6   键，背光打开：

按 F2  键返回上一级的F2键查询界面，按 F3  键直接返回空闲待机界面。

## 3.4一级设置操作

### 3.4.0 进入一级设置操作界面（简称F1-1设置界面）（ F1  + 一级设置密码）

1）`空闲待机界面下按  F1  键，显示屏显示：

“----”表示需要输入密码。

2） 输入一级密码（默认6267）：

每输入一个密码，相应的“-”会变为“H”，以“H”的个数表示输入的密码个数。

3. 输入完毕，如果正确，会显示：

“888888”表示密码输入成功。

“F1-1”表示为F1键的一级设置界面，以下简称F1-1设置界面。

注：当机型为带键盘锁机型时，本步骤改为先将锁转到“设置( F1处 )”位置，再按F1键，即跳过本步骤。

### 3.4.1设置单价(F1-1设置界面 + 单价键)

1） 在3.4.0的F1-1设置界面按 单价 键，显示：

表示当前单价为6.78元。

2）不需要修改时可按 F1 键返回F1-1设置界面或按 F3 返回空闲待机界面；如需要改变，则按数字键和小数点键输入设置的新单价（输入错误可按 清除 键重新输入）：

3） 按 确认键进行单价确认,，显示：

表示新单价已经修改为8.78元，单价修改成功。

4） 按  F1  键返回上一级F1-1设置界面或按 F3  直接返回空闲待机界面。

### 3.4.2设置提前关阀量(F1-1设置界面 + 关阀量键)

1） 在3.4.0的F1-1设置界面按 关阀量 键，显示：

表示当前提前关大阀量为0.50升。

温馨提示：提前关大阀量需要根据实际情况找到合适的值：太大，则小阀加油时间长，整个加油时间会延长；太小，则容易过冲，造成油站的损失。正确的方法是观察是否有小阀过程，设置的值保证有2-5秒小阀过程是最理想的状态。

2）不需要修改时可按 F1 键返回F1-1设置界面或按 F3 返回空闲待机界面；如需要改变，则根据加油机压力大小以及实际情况，输入新的提前关大阀量（输入错误可按清除 键重新输入）：

3） 按确认键进行输入值的确认,，显示：

8888表示修改成功。

4） 按  F1  键返回上一级F1-1设置界面或按 F3  直接返回空闲待机界面。

### 3.4.3 设置时间(F1-1设置界面 + 5 键)

1） 在3.4.0的F1-1设置界面按 5 键，显示：

表示当前时间为2012年01月10日02小时49分23秒。

2）不需要修改时可按 F1  键返回F1-1设置界面或按 F3 返回空闲待机界面；如需要改变，则按数字键输入新的时间（输入错误可按 清除 键重新输入）：

3）按确认键进行输入值的确认，显示：

8888表示修改成功。

4）按  F1  键返回上一级F1-1设置界面或按 F3  直接返回空闲待机界面。

### 3.4.4设置油品编码(F1-1设置界面 + 8  键)

1） 在3.4.0的F1-1设置界面按  8键，显示：

表示当前编码为0000。

编码见下表

2） 不需要修改时可按 F1  键返回F1-1设置界面或按 F3 返回空闲待机界面；如需要改变，则按数字键输入新的编码（输入错误可按 清除 键重新输入）：

3）按 确认 键进行输入值的确认,，显示：

8888表示修改成功。

4）按  F1  键返回上一级F1-1设置界面或按 F3  直接返回空闲待机界面。

温馨提示： 输入非编码内的油品代号再按确定键时将报错。

| 油品编码 | 油品名称 | 油品编码 | 油品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0000 | 0# 柴油 | 0x0005 | +5# 柴油 |
| 0x0010 | +10# 柴油 | 0x0015 | +15# 柴油 |
| 0x0020 | +20# 柴油 | 0x0090 | 90# 汽油 |
| 0x0093 | 93# 汽油 | 0x0095 | 95# 汽油 |
| 0x0097 | 97# 汽油 | 0x0098 | 98# 汽油 |
| 0x0105 | -5# 柴油 | 0x0110 | -10# 柴油 |
| 0x0115 | -15# 柴油 | 0x0120 | -20# 柴油 |
| 0x0130 | -30# 柴油 | 0x0135 | -35# 柴油 |
| 0x0150 | -50# 柴油 | 0x9999 | auto |

注 ：第1位为0，第2位1代表为负，3、4位代表油品

### 3.4.5设置枪号(F1-1设置界面 +  9 键)

1) 在3.4.0的F1-1设置界面按 9键，显示：

表示当前枪号为05。

温馨提示：枪号用于在接室内控制器模式时接收室内控制器针对枪号的指令，也用于打印时打印出此枪号作为加油位置的依据。

2) 不需要修改时可按 F1 键返回F1-1设置界面或按 F3 返回空闲待机界面；如需要改变，则按数字键输入新的枪号编码（输入错误可按 清除 键重新输入）：

3） 按 确认 键进行输入值的确认,，显示：

8888表示修改成功。

4） 按  F1  键返回上一级F1-1设置界面或按 F3  直接返回空闲待机界面。

### 3.4.6清班累(F1-1设置界面 +  累计 键 +  确认 键)

1） 在3.4.0的F1-1设置界面按 累计 键，显示：

表示准备清除班累计。

确认键继续清除， F1键返回F1-1设置界面， F3 返回空闲待机界面。

温馨提示：班累用于方便交接班，可清除。

2） 不需要清除时可按 F1  键返回F1-1设置界面或按 F3 返回空闲待机界面；如需要清除，则按 确认 键确认清除,，显示：

8888表示清除成功。

3） 按 F1 键返回F1-1设置界面或按 F3 返回空闲待机界面。

### 3.4.7加油机锁机或解锁(F1-1设置界面 + 停机 键 + 开锁机密码)

1） 在3.4.0的F1-1设置界面按 停机 键，显示：

第一行的“----”表示需要输入密码。

第二行的“-”表示目前为开机状态，如果为“H”，则为锁机状态。

2） 不需要改变以上设置可按 F1 键返回F1-1设置界面或 F3 键直接返回空闲待机界面；如需要改变开锁机状态，则输入开锁机密码（初始密码为0049，可修改）：

3） 按 确认 键进行输入值的确认,，显示：

8888表示修改开锁机状态成功。

4） 按 F1 键返回F1-1设置界面或按 F3 返回空闲待机界面。

### 3.4.8打印机及显示语言设置(F1-1设置界面 + 打印 键)

1） 在3.4.0的F1-1设置界面按 打印 键，显示：

第一行的“Print”表示目前为打印机设置状态。

第二行的“H1-”代表的意义如下：

第一个字符“H”：“H”表示打印中文和小屏显示中文；“-”表示打印英文和小屏

显示英文。用数字键0切换。

第二个字符“1”：“1”使用打印口1；“2”使用打印口2。用数字键1或2切换。

第三个字符“-”：“-”不需要打印；“H”需要打印。用点键“· ”切换。

2） 不需要改变以上设置可按 F1 键返回F1-1设置界面或 F3 键直接返回空闲待机界面；如需要改变，则使用数字键0、1、2和 · 键进行切换：

3） 按 确认 键进行输入值的确认,，显示：

8888表示修改成功。

4） 按 F1 键返回F1-1设置界面或按 F3 返回空闲待机界面。

## 3.5二级设置操作

### 3.5.0 进入二级设置操作界面（简F1-2设置界面）（ F1  + 一级密码 +  0   + 二级密码）

1）`空闲待机界面下按  F1 键，显示屏显示

“----”表示需要输入密码。

2） 输入一级密码（6267）：

每输入一个密码，相应的“-”会变为“H”，以“H”的个数表示输入的密码个数。

3） 输入完毕，如果正确，会显示：

“888888”表示密码输入成功。

“F1-1”表示为F1键的一级设置界面，简称F1-1设置界面。

4） 按数字键 0 ，显示屏显示

第一行的“----”表示需要输入二级密码。

5） 输入二级密码（0047）：

每输入一个密码，相应的“-”会变为“H”，以“H”的个数表示输入的密码个数。

6） 输入完毕，如果正确，会显示：

第一行的“888888”表示密码输入成功。

“F1-2”表示为F1键的二级设置界面，以下简称F1-2设置界面。

注：当机型为带键盘锁机型时，本步骤改为先将锁转到“设置(  F1 处)”位置，再

按F1键，无需输入密码，再按“0”键，无需输入密码，直接转到F1-2的设置界面。

### 3.5.1 设精度系数( F1-2设置界面 +  2  键)

1） 在3.5.0的F1-2设置界面 按 2  键，显示：s

表示当前精度系数是1.000，相当于一个脉冲为0.01升。

2） 不需要修改时可按 F1 键返回F1-2设置界面或按 F3 返回空闲待机界面；如需要改变，则按数字键输入新的精度系数（输入错误可按 清除 键重新输入）：

3） 按 确认 键进行输入值的确认.

4） 按 F1 键返回F1-2设置界面或按 F3 返回空闲待机界面。

### 3.5.2 设小流量精度系数( F1-2设置界面 + 3  键)

1） 在3.5.0的F1-2设置界面按 3  键，显示：

表示当前小流量精度系数是1.000，相当于一个脉冲为0.01升。

2） 不需要修改时可按 F1 键返回F1-2设置界面或按 F3 返回空闲待机界面；如需要改变，则按数字键输入新的小流量精度系数（输入错误可按 清除  键重新输入）：

3） 按 确认 键进行输入值的确认。

4） 按 F1 键返回F1-2设置界面或按 F3 返回空闲待机界面。

### 3.5.4 设开锁机密码(F1-2设置界面 + 9 键)

1) 在3.5.0的F1-2 设置界面按 9  键，显示：

表示目前开锁机密码为0049。

2) 不需要修改时可按 F1 键返回F1-2设置界面或按 F3 返回空闲待机界面；如需要改变，则按数字键输入新的开锁机密码（输入错误可按 清除 键重新输入），例如：

- 按 确认 键进行输入值的确认,.

4) 按 F1 键返回F1-2设置界面或按 F3 返回空闲待机界面。

### 3.5.5 小数点位数设置(F1-2设置界面 +  ·  键)

1) 在3.5.0的F1-2 设置界面按 · 键，显示：

表示目前的小数点位数配置为222，按顺序分别对应第一行（金额屏）、第二行（体积屏）和第三行（单价屏）的小数点后的数字位数。

注：“1”、“2”、“3”代表小数点后有1位、2位、3位数字；“4”表示无小数点。

警 告：重置小数点将会清除所有的累计数据以及其它参数数据，请慎重 !

2) 不需要改变以上设置可按 F1键返回F1-2设置界面或 F3键直接返回空闲待机界面；如需要改变，则使用数字键 1 、 2 、 3  和  4 键进行更改，例如想改为金额1位小数、体积3位小数、单价0位小数，则分别输入1、3、4，显示：

3） 按 确认 键进行输入值的确认,，显示：

以上界面持续显示约1分钟，会持续闪烁显示以下内容：

8888表示修改成功，闪烁则表示需要重新启动加油机。

- 关电，重新启动加油机，即可完成小数点的修改。

备注：允许的小数点组合列表

| 配置 | 金额 | 油量 | 单价 | 配置 | 金额 | 油量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-2-4 | 4 | 2 | 4 | 4-3-4 | 4 3 4 | 3 | 4 |
| 4-2-1 | 4 | 2 | 1 | 4-3-1 | 4 | 3 | 1 |
| 3-2-3 | 3 | 2 | 3 | 3-3-3 | 3 | 3 | 3 |
| 3-2-2 | 3 | 2 | 2 | 3-3-2 | 3 | 3 | 2 |
| 2-2-3 | 2 | 2 | 3 | 2-3-3 | 2 | 3 | 3 |
| 2-2-2 | 2 | 2 | 2 | 2-3-2 | 2 | 3 | 2 |
| 2-2-1 | 2 | 2 | 1 | 2-3-1 | 2 | 3 | 1 |
| 1-2-4 | 1 | 2 | 4 | 1-3-4 | 1 | 3 | 4 |
| 1-2-2 | 1 | 2 | 2 | 1-3-2 | 1 | 3 | 2 |
| 1-2-1 | 1 | 2 | 1 | 1-3-1 | 1 | 3 | 1 |

### 3.5.6 系统重新初始化( F1-2 设置界面 + 清除 键)

1） 在3.5.0的F1-2 设置界面按 清除 键，显示：

表示准备清除系统参数，重新初始化。此界面下按 确认 键继续清除，按  F1  键不清除返回F1-2设置界面；按  F3 键不清除返回空闲待机界面。

警告：清除系统参数进行系统重新初始化，各种参数回复初始化状态，各种总累计等参数将清零，请慎重使用  !

2） 不需要清除参数进行系统重新初始化可按 F1 键返回F1-2设置界面或 F3 键直接返回空闲待机界面；如确实必须清除进行系统重新初始化，则按 确认 键继续进行清除,，显示：

以上界面持续显示大约1分钟，会持续闪烁显示以下内容：

8888表示修改成功，闪烁则表示需要重新启动加油机。

3） 关电，重新启动加油机，即可完成数据清除，进行系统重新初始化。

# 错误码定义

| 序号 | 错误代码 | 错误定义 |
| --- | --- | --- |
|  | E-10 | 密码错误 |
|  | E-11 | 写铁电错误 |
|  | E-12 | 时间格式非法 |
|  | E-13 | 写时间错误 |
|  | E-14 | 油品代码非法 |
|  | E-15 | 枪号错误 |
|  | E-16 | 设置小数点 |
|  | E-17 | 查询多笔数据出错 |
|  | E-18 | 传感器失效 |
|  | E-19 | 错误的精度系数 |
| 11. | E-L1 | 锁处于加油位置试图设置 |
| 12. | E-L2 | 锁处于置位置试图加油 |

# 接线方法

V+：12伏或24伏正极（红线）。

V- ：12伏或24伏负极（黑线）。

电磁阀：DF为电磁阀大阀。

XF为电磁阀小阀。

COM为公共端（地）。

根据供电电压使用相应工作电压的电磁阀。

# Text boxes

显示板

显示板

金额

油量

单价

金额量积

油量

单价

小票

打印机

主板CPU

20个按键

主板和键盘板

电源隔爆盒

图形液晶 屏

RS422通讯

油站计算机

V2.200

请抬枪加油

加油单价: 1234.0

金额:  1234567.8

体积:    1000.46

加油中- - (- - -

按.取整

金额:   100.008

体积:     84.75

预置金额

0.00

预置金额

1000.00

预置P： 1000.00

按 . 取整

金额:     67.80

体积:     10.00

预置体积

0.00

预置体积

100.00

预置L    100.00

按 . 取整

金额:     67.80

体积:     10.00

加油中- (- - -

按 . 取整

金额:     67.00

体积:      9.88

加油中- (- - -

按 . 取整

金额:     68.00

体积:     10.03

体积累计

123212.34

金额累计

835379.67

班体积累计

123212.34

班金额累计

835379.67

0明细

1版本

2系数

6背光开关 关阀量

No.000 ppu: 6.78

金额:     76.80

体积:     10.00

.增F1减 F3返回

F2-提前关阀量

提前关阀量：

0.34

系统版本号：

V2.200

Flash  081

F2-2

系数:

1000

0明细

1版本

2系数

6背光开关 关阀量

设置 F1-1

请输入一级密码:

设置 F1-1

请输入一级密码:

***

设置 F1-1

1Pos 5时间 8油品

9枪号 关阀   累计

单价 停机  设打印

现单价

6.78

新单价

0.00

现单价

6.78

新单价

8.78

现单价：

8.78

修改成功

F1  返回

现提前关大阀量

0.50新提前关大阀量

0.00

现提前关大阀量

0.50

新提前关大阀量

0.80

现提前关大阀量

0.80

修改成功

F1  返回

现时间：

20120110024923

新时间：

现时间：

20120110024923

新时间：

20121101020308

现时间：

20120110024923

新时间：

20121101020308

现油品:

0000

新油品:

现油品:

0000

新油品:

0005

油品设置成功

F1 返回

现枪号:

05

新枪号范围: 1-32

现枪号:

05

新枪号范围: 1-32

03

枪号设置成功

F1 返回

清除班累计

确认键继续

F1键退出

清除班累计

成功

锁开

锁开关密码:

锁开

锁开关密码:

***

锁关

成功

F1 返回

打印机设置:

现:中文No.1 停用

新:

0中Eng 12号.启停

打印机设置:

现:中文No.1 停用

新: Eng No.2  En

0中Eng 12号.启停

打印机设置

成功

F1 返回

Printer Set

Succeed

F1 RETURN

设置 F1-1

请输入一级密码:

设置 F1-1

请输入一级密码:

***

设置 F1-1

1Pos 5时间 8油品

9枪号 关阀  累计

单价 停机 设打印

设置 F1-2

请输入二级密码:

设置 F1-2

请输入二级密码:

***

.小数点设置

2系数A

3系数B

9密码  清除

F1-2-2

系数 A:

现:       1000

新:

F1-2-2

系数 A:

现:       1000

新:       1003

F1-2-3

系数 B:

现:       1000

新:

F1-2-3

系数 B:

现:       1000

新:       1008

F1-2-9

锁开关密码:

现:       0049

新:

F1-2-9

锁开关密码:

现:       0049

新:       1234

P-2   V-2  ppu-2

重置小数点需要清除所有数据

F1-返回 1-4选择

P-2   V-2  ppu-2

新小数点位数:

P-1   V-3  ppu-4

F1返回 或 确认键

清除所有数据

请稍等......

清除成功

请关电重启

清除所有数据

确认键继续

F1  返回

清除所有数据

请稍等………

清除成功

请关电重启